Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 60/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Okonek

z dnia 31 grudnia 2004 r.

# HARMONOGRAM OBSŁUG TECHNICZNYCH

1.   Dla ujednolicenia częstotliwości wykonywania obsługi technicznej ustala się  następujące

czasookresy :

-     dla OT1 – co najmniej jedna obsługa na 2 miesiące,

-     dla OT2 – co najmniej jedna obsługa na 6 miesięcy,

-     dla OL – wykonać w miesiącach luty  - marzec,

-     dla OZ – wykonać w miesiącach wrzesień – październik

2.   Druk „Harmonogram obsług…” ułożony w systemie rocznym z określeniem miesiąca dla

pojazdów, sprzętu silnikowego  przygotowuje osoba prowadząca rozliczenie materiałów

pędnych.

3.   Obsługę OT1, OT2, OL i OZ pojazdów potwierdza się wpisem w karcie drogowej przez

kierowcę.

4. W przypadku gdy warunki lub potencjał sprzętowy zaplecza uniemożliwia wykonanie OT2

można wykonać obsługę OT1 w poszerzonym zakresie tzn. powiększoną o czynności z

OT2, które są możliwe do wykonania w ramach istniejących warunków OSP.

5.   Wykonanie obsług technicznych zgodnie z harmonogramem służy między innymi do:

-      utrzymania pełnej sprawności technicznej pojazdów i sprzętu.

-      wykrycia ewentualnych usterek,

- planowania napraw średnich i głównych.

I.     Obsługa techniczna  OT  1

1.    Czynności obsługowo-monterskie :

- czyszczenie filtrów paliwa / w razie potrzeby wymianę wkładu / ,

- oczyszczenie osadnika pompy paliwowej i osadnika paliwowego,

- oczyszczenie filtra powietrza,

- oczyszczenie filtra powietrza mechanizmu wspomagającego,

- oczyszczenie filtra oleju,

2.    Czynności obsługowe elektromonterskie :

-      oczyszczenie akumulatora, pokrywy i otworów wentylacyjnych w korkach ogniw,

-      uzupełnienie elektrolitu,

-      oczyszczenie końcówek w akumulatorze.

4.    Czynności smarownicze, w szczególności smarowanie :

-      łożysk walka pompy wodnej i wentylatora,

-      połączeń drążków kierowniczych,

-      sworzni zwrotnic,

-      przegubów wału napędowego, walka wieloklinowego i łożyska podwieszenia wału,

-      sworzni zawieszeń resorów oraz wsporników ślizgaczy,

-      ruchowych części zaczepu holowniczego.

5.    Czynności kontrolno-przeglądowe, w szczególności sprawdzenie :

-      stanu osi i kół,

-      połączeń drążków kierowniczych,

-      stanu resorów, zawieszenia oraz zamocowania amortyzatorów

-      luzu w mechanizmie kierowniczym,

-      połączeń wału napędowego,

-      stanu pochwy mostu napędowego i jego szczelności,

-       zamocowanie tłumika i przewodów wydechowych

-       szczelności i stanu pompy hamulcowej,

-       szczelności stanu przewodów hamulcowych,

-       poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku,

-       stan cięgiel hamulca ręcznego,

-       luzu pedału sprzęgła i hamulca,

-       zamocowanie wentylatora i naciągu pasków klinowych,

-       pracy silnika na całym zakresie obrotów,

-       wskazań wskaźnika oleju,

-       przecieków oleju z silnika,

-       działanie rozrusznika i prądnicy / alternatora /,

-       cewek zapłonowych, przerywacza, kondensatora palca rozdzielczego i kopułki,

-       wielkości na stykach i czystości styków,

-       zamocowania sprężarki, szczelności skrzyni biegów,

-       stanu pancerza i linki szybkościomierza,

-       szczelności przewodów układu paliwowego,

-       stanu działania sygnałów, świateł zewnętrznych i wewnętrznych,

-       ustawienie świateł reflektorów / w razie potrzeby /,

-       działania wycieraczek i kierunkowskazów,

-       stanu drzwi, klamek, zamków drzwiowych, zawiasów, poręczy i stopni, zamocowanie

błotników, zderzaków, pokrywy silnika, podnośników szyb, umocowania sprzętu

pożarniczego i specjalistycznego,

-       wsporników oblachowania nadwozia,

-       zamocowania koła zapasowego,

-       stanu zewnętrznej powłoki lakieru poszczególnych elementów nadwozia i podwozia.

II.   OBSŁUGA TECHNICZNA OT 2.

1.     Czynności wchodzące w skład obsługi technicznej OT1.

2.     Mycie silnika.

3.     Sprawdzenie stanu ramy.

4.     Sprawdzenie wsporników wiązań oblachowań.

5.     Sprawdzenie stanu osłon gumowych na pompach hamulcowych.

6.     Sprawdzenie stanu przegubów wału napędowego.

7.     Sprawdzenie połączeń cięgieł zmiany biegów.

8.     Sprawdzenie umocowania sprężarki powietrza.

9.     Odwodnienie zbiorników sprężonego powietrza.

10.   Odwodnienie instalacji sprężonego powietrza.

11.   Oczyszczenie, smarowanie i wyregulowanie hamulcowego urządzenia wspomagania.

12.   Sprawdzenie zamocowania i szczelności połączeń przewodów powietrza sprężonego

zaworu hamowania przyczepy.

13.   Podniesienie osi samochodu, sprawdzenie i wyregulowanie luzu w łożyskach piast kół,

sprawdzenie działania układu napędowego oraz sprawdzenie wahliwości obręczy kół.

14.   Oczyszczenie kolektorów prądnicy, alternatora i rozrusznika, przedmuchanie / bez

wymontowania/.

15.   Oczyszczenie filtra /wstępnego/ szczelinowego, sprawdzenie działania.

16.    Regulacje luzu zaworów.

17.    Oczyszczenie przewodów paliwa i odpowietrzenie układu paliwowego.

18.    Regulacje hamulców.

19.    Zabezpieczenie pojazdu przed korozją.

20.    Sprawdzenie ustawienia i natężenia świateł reflektorów.

III . OBSŁUGA SEZONOWA – letnia – OL.

1.      Czynności wchodzące w skład obsługi technicznej OT1.

2.      Przemycie układu chłodzenia ( w miarę ) oraz sprawdzenie jego szczelności.

3.      Wykonanie poprawek lakierniczych.

4.      Zdjęcie ociepleń.

5.      Wymiana oleju we wszystkich zespołach ( w miarę potrzeb wg harmonogramu ).

IV.       OBSŁUGA SEZONOWA – zimowa – OZ.

1.       Czynności wchodzące w skład obsługi technicznej OT1.

2.       Przemycie układu chłodzenia ( w miarę potrzeb ) oraz sprawdzenie szczelności.

3.       Wymontowanie gaźnika, rozebranie, przemycie, sprawdzenie, złożenie i regulacja,

zamontowanie.

4.       Przepłukanie zbiornika paliwa ( w miarę potrzeb ).

5.       Sprawdzenie stanu zasłony silnika.

6.       Zdjęcie kół, rozebranie, oczyszczenie, sprawdzenie, zamontowanie ( w miarę potrzeb ).

7.       Ocieplenie akumulatora, chłodnicy.

8.       Wymiana oleju we wszystkich zespołach ( w miarę potrzeb wg harmonogramu ).