Uchwała  Nr  XXVI / 165 / 2008

Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podgaje – terenu wzdłuż drogi krajowej nr 11.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20    ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miejska                   w Okonku uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podgaje – terenu wzdłuż drogi krajowej nr 11, po stwierdzeniu jej zgodności                           z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/169/05 Rady Miejskiej                  w Okonku z dnia  02 grudnia 2005 r.

2. Granica opracowania - uchwalenia zmiany planu określona została na rysunku planu.

3. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1.Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone na rysunku literami:

- U – tereny zabudowy usługowej,

- ZP – tereny zieleni urządzonej,

- ZI – tereny zieleni izolacyjnej,

- KD – tereny dróg publicznych,

- KDW – tereny dróg wewnętrznych,

- Tereny infrastruktury technicznej:

E	- elektroenergetyki

K	- kanalizacji

  - Zakres ustaleń obejmuje:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

- lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

  - Ustala się jako obowiązujące ustalenia zawarte na rysunku planu:

- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy.

  - Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały  mowa jest o:

  - planie – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podgaje – terenu wzdłuż drogi krajowej nr 11,

  - terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznaczeniem graficznym na rysunku planu;

  - powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć łączną powierzchnię poziomych rzutów wszystkich istniejących i projektowanych budynków oraz wiat na działce, z wyłączeniem elementów nadwieszonych wystających poza obrys budynku jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.;

  - powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię nie utwardzoną, z wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą roślinnością;

  - przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję terenu, która przeważa na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

  - nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów budynku trwale związanych z gruntem, określającą maksymalny zasięg zabudowy w obrębie działki budowlanej;

  - terenie rezerwowym - należy przez to rozumieć teren, na którym utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenu, bez możliwości zmiany jego przeznaczenia, do czasu realizacji funkcji docelowej określonej w niniejszym planie;

  - strefie technicznej – należy przez to rozumieć teren, na którym możliwość inwestowania ograniczona jest przepisami szczególnymi, dotyczącymi sieci infrastruktury technicznej.

    - Tereny wymienione w § 2. ust. 1 o tej samej funkcji, lecz o różnych zasadach zabudowy  i zagospodarowania ustalonych niniejszą uchwałą lub rozdzielone terenami o innej funkcji oznaczono wyróżnikami cyfrowymi (1, 2, 3, ...).

    - Do czasu realizacji założeń planu tereny pozostają w użytkowaniu dotychczasowym.

§ 3. Ustala się ochronę wartości archeologicznych i architektonicznych na terenie objętym planem:

- dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile prac ziemnych związanych z zabudowaniem                                          i zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.

- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej zgodnie                     z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie zabytków.

§ 4.	Ustalenia ekologiczne:

- teren objęty projektem zmiany planu zlokalizowany jest na w obszarach                       o znacznych zasobach wód podziemnych objętych najwyższą ochroną – ONO.

- ustala się obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej              i sieci elektrycznej oraz do sieci kanalizacji deszczowej.

- ustala się obowiązek podłączenia do sieci gazowej lub budowę instalacji grzewczych na ekologiczne źródła energii.

- zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przyjętą w gminie zasadą przez gromadzenie odpadów na własnej działce i przekazywanie do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych przez posiadacza odpadów                            z zachowaniem przepisów wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy                          o odpadach.

- ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeń do atmosfery musi spełniać kryteria dopuszczalnych norm zgodnie z prawem ochrony środowiska.

- ustala się następujący sposób postępowania z masami ziemnymi z wykopów budowlanych:

- warstwę próchniczą należy wykorzystać do urządzenia terenów zielonych,

- nadwyżki ziemi nieorganicznej należy wykorzystać do rekultywacji, nasypów itp. w porozumieniu z administracją gminy.

§ 5.  Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego:

1) zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej nie związanej                                        z funkcjonowaniem drogi w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi krajowej nr 11 oraz projektowanej drogi 0KD.

2) 		zaopatrzenie w wodę - doprowadzenie wody dla celów gospodarczych                       i technologicznych przewidziano z istniejącego wodociągu 100 doprowadzającego wodę do stacji paliw „Podgaje”, który zasilany jest                            z wiejskiego ujęcia wody, zlokalizowanego w centrum wsi Podgaje. W skład ujęcia wody wchodzą dwie studnie głębinowe o wydajności: 27,0 m³/h i 33,0 m³/h oraz stacja uzdatniania wody. Zdolność produkcyjna ujęcia zapewnia pokrycie zwiększonego zaopatrzenia wody, związanego z planowanym zainwestowaniem.

- odprowadzenie ścieków sanitarnych - odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidziano do istniejącej przepompowni ścieków na terenie stacji paliw „Podgaje”, skąd istniejącym rurociągiem tłocznym przesyłane będą na mechaniczno – biologiczną oczyszczalnie ścieków w Borucinie. Ścieki technologiczne winny być podczyszczone na poszczególnych posesjach, do stanu umożliwiającego wprowadzenie do kanalizacji komunalnej i w miarę możliwości wykorzystane w obiegu zamkniętym.

- odprowadzenie wód opadowych - dla projektowanych terenów przewidziano budowę kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenów utwardzonych i dróg dojazdowych, do projektowanej oczyszczalni wód deszczowych, której lokalizację oznaczono na planie symbolem 1K. Następnie po podczyszczeniu, wody odprowadzone będą do rowu, (będącego dopływem rzeki Gwdy) lub do gruntu. Wody opadowe z połaci dachowych zagospodarowane będą w granicach własnych nieruchomości.

- zagospodarowanie odpadów - odpady komunalne objęte będą gminnym systemem gromadzenia odpadów. Po wstępnej segregacji, odpady winny być wywożone do recyklingu, a pozostałe na gminne wysypisko śmieci w Międzybłociu. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi.

- zaopatrzenie w gaz - doprowadzenie gazu ziemnego zaazotowanego przewidziano z istniejącej sieci gazociągowej, średniego ciśnienia dla wsi Podgaje.

Szczegółowe warunki włączenia, należy każdorazowo uzyskać indywidualnie dla poszczególnych odbiorców z Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej,                                61–859 Poznań, ul. Grobla 15.

- zaopatrzenie w ciepło - zaopatrzenie w ciepło przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła, w których preferowane są ekologiczne czynniki grzewcze, takie jak gaz ziemny, energia elektryczna, paliwa olejowe oraz niekonwencjonalne źródła ciepła.

- zaopatrzenie w energię elektryczną - wieś Podgaje zaopatrywana jest w energie elektryczną linią 15kV z GPZ 110/15kV Okonek, poprzez istniejące stacje transformatorowe 15/04kV, skąd energia elektryczna rozprowadzona jest liniami niskich napięć do odbiorców. Dla projektowanych terenów przewidziano lokalizację stacji transformatorowej.

- telekomunikacja - podłączenie nowych abonentów odbywać się będzie poprzez rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Uzupełnieniem łączności kablowej będzie rozwijający się system telefonii bezprzewodowej. Dla obiektów telefonii komórkowej o wysokości równej i większej niż 50.0 m n.p.t. obowiązek zgłoszenia do Dowództwa Sił Powietrznych zgodnie z przepisami szczególnymi.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§ 6. Ustala się następujące warunki zabudowy dla terenów oznaczonych U:

- przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej, w tym: obsługi ruchu tranzytowego i turystycznego, handlu, gastronomii, rzemiosła itp.

- wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjnie wymagany, zgodnie z przepisami szczególnymi.

- w razie konieczności dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny U.

- obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenów 1U, 2U i 3U:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi – w odległości 90 m od pasa drogowego 0KD oraz od drogi krajowej nr 11,

- dla projektowanej zabudowy nie przeznaczonej na pobyt ludzi – w odległości 40 m od pasa drogowego 0KD oraz od drogi krajowej nr 11.

- komunikacja wewnętrzna terenów U włączona do drogi krajowej nr 11 oraz do projektowanej drogi 0KD wyłącznie poprzez teren istniejącej stacji paliw „Podgaje”.

- dla terenu oznaczonego:

- 1U:

- teren projektowanych usług: kontynuacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podgaje – realizacja zamierzeń inwestycyjnych oraz ich dostępności komunikacyjnej możliwa w uzgodnieniu                    z właścicielem stacji paliw „Podgaje”,

- dopuszcza się lokalizację funkcji magazynowo-składowej (centrum dystrybucyjne) wraz z zapleczem socjalno-technicznym, administracyjnym, parkingami itp.,

- budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- gabaryty budynków wynikające z technologii dowolne z ograniczeniem wysokości do max. 14.0 m nad poziomem terenu,

- miejsca postojowe dla samochodów zapewnić na działce własnej,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 15% powierzchni terenu niezabudowanego,

- możliwa korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony 0KD                          w porozumieniu z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;

- 2U:

- teren projektowanych usług obsługi ruchu tranzytowego, powiązanego z bazą magazynowo-składową, stacjami obsługi samochodów, centrami dystrybucji                       z częścią administracyjno-socjalną oraz usługami nieuciążliwymi jak gastronomia, handel,

- dopuszcza się lokalizację funkcji produkcyjnej,

- budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- możliwy podział terenu w zależności od potrzeb inwestorów przy zachowaniu dostępu do pasa drogowego oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg i gazociągu,

- gabaryty budynków wynikające z technologii produkcji dowolne                              z ograniczeniem wysokości do max. 14.0 m nad poziomem terenu,

- możliwość sytuowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych                               i ciężarowych,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 15% powierzchni terenu niezabudowanego;

- 3U:

- teren projektowanych usług obsługi ruchu turystycznego jak: baza motelowa, hotelowa z gastronomią i usługami towarzyszącymi (jak np. centrum konferencyjne),

- budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- budynki do IV kondygnacji nadziemnych,

- możliwość sytuowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy może stanowić max 60% powierzchni terenu, powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu niezabudowanego,

- konieczność zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie                         z przepisami szczególnymi;

§ 7. Ustala się następujące warunki zabudowy dla terenów oznaczonych ZP:

- przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej jak parki, zieleńce, skwery, pasy zieleni ochronnej itp.

- możliwość prowadzenia sieci i budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

- zakaz zabudowy, dopuszcza się lokalizację drogi wewnętrznej, łączącej        tereny U.

§ 8. Ustala się następujące warunki zagospodarowania dla terenów oznaczonych ZI:

- przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej przy projektowanej drodze szybkiego ruchu 0KD.

- obowiązuje strefa techniczna wzdłuż gazociągu w.c. - zagospodarowanie                 w oparciu       o przepisy szczegółowe w porozumieniu z zarządcą gazociągu.

- możliwość prowadzenia sieci i budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 9. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych KD, KDW:

- przeznaczenie podstawowe: droga w liniach rozgraniczających                                  z umieszczonymi w nich elementami drogi oraz urządzeniami z nią związanymi wynikającymi z funkcji drogi i uwarunkowań terenowych

- dla terenu oznaczonego:

- 0KD:

- teren rezerwowy pod drogę klasy S,

- w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi krajowej zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi,

- wyklucza się możliwość tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi krajowej,

- do czasu realizacji drogi tereny pozostają w użytkowaniu dotychczasowym, bez możliwości lokalizacji obiektów trwałych oraz upraw sadowniczych,

- na terenie drogi krajowej obowiązują przepisy szczególne w zakresie wdrażania wymagań techniczno-obronnych państwa;

- 1KDW:

- projektowana droga obsługująca teren 2U – włączenie do sieci dróg publicznych wyłącznie poprzez teren sąsiedniej stacji paliw,

- szerokość w liniach rozgraniczających 25.0 m,

- możliwość sytuowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych                               i ciężarowych,

- w pasie drogowym możliwość prowadzenia infrastruktury liniowej,

- strefa techniczna wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia g100;

- 2KDW:

- projektowana droga obsługująca tereny 1U i 3U – włączenie do sieci dróg publicznych wyłącznie poprzez teren sąsiedniej stacji paliw,

- szerokość w liniach rozgraniczających 25.0 m,

- możliwość sytuowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych                                i ciężarowych,

- w pasie drogowym możliwość prowadzenia infrastruktury liniowej.

§ 10. Dla terenów infrastruktury technicznej ustala się możliwość budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych                        w ramach działek własnych na podstawie przepisów szczególnych. Ponadto ustala się:

- dla terenów oznaczonych E:

- przeznaczenie : tereny urządzeń elektroenergetycznych;

- 1E  – projektowana stacja transformatorowa.

- dla terenów oznaczonych K:

- przeznaczenie: tereny urządzeń i budynków związanych z oczyszczaniem ścieków sanitarnych i deszczowych;

- 1K –  teren projektowanej oczyszczalni wód deszczowych,

- 2K – teren projektowanej przepompowni ścieków.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§  11. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- pod budownictwo usługowe -  20 %

- dla pozostałych terenów	-  20 %

# §   12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

# § 13. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia wszystkich obowiązujących dotychczas miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Okonek.

# §  14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.